## Slide 1
学校：国防科技大学
姓名：李文杰
      —— 一生一芯C阶段结业答辩 ——
—— 艰苦朴素 · 实事求是 · 严格要求 · 勇于探索 ——

## Slide 2: 1. ysyx软硬件架构总览 2. 关键Makefile调用链 3. NPC架构 4. 打字游戏 5. 后记总结
  考核题目讲解
  后记总结
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
当前演示
Notes: 除了完成C阶段要求的NEMU/NPC跑通RT-thread之外，还额外完成了PA3和PA4的内容，主要工作是Nanos系统内核和Navy系统框架的实现，PA4分时多任务的虚拟内存实现部分因为没调通回退了，
这张图算是我自学一生一芯以来的系统梳理总结

## Slide 3
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
C程序跨ISA平台编译运行的最小环境支持
AM = HAL + AMLib + scripts
HAL硬件抽象
基本C库函数与最小运行时环境
AM程序的跨平台编译链接脚本
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: 从中间最核心的AM层开始，它上承软件调用，下启硬件实现。
AM是PA课程的核心，概括起来有三大组成部分
硬件抽象(trm.c, ioe, cte, vme)
C程序跨平台编译链接(klib, am.h, scripts)
最小运行环境支持(start.S,trap.S)

## Slide 4
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
宿主机环境模拟各ISA硬件的虚拟机
Kconfig配置虚拟机参数
抽象出ISA无关的CPU行为接口。
平台可执行程序镜像载入与运行
宿主机库环境+外设资源
基础调试设施Monitor/DiffTest
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: NEMU本质就是一个宿主机程序，不过这个程序就是常说的虚拟机，它通过宿主机的软硬件资源模拟各个ISA平台下硬件资源
并抽象出ISA无关的CPU状态，对其状态进行各种监视trace

## Slide 5
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
运行在硬件抽象层的测试程序合集am-kernels，主要目的是向底层验证CPU行为、硬件抽象的正确性。
CPU硬件正确性测试程序
抽象接口正确性测试程序
复杂App综合测试程序
CPU性能跑分程序
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: AM程序就是直接运行在AM层上的裸机程序(严格来说是半裸机)
Alu-test, cpu-test, am-test
Am-kernels
benchmark

## Slide 6
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
RTL设计被verilatort编译后的电路级仿真cpp程序
SoC的RTL实现+Verilator编译产物
CPP仿真主程序及其Testbench
平台可执行程序镜像载入与运行
基础调试设施Monitor/DiffTest
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: NPC主要负责RTL设计的行为仿真验证

## Slide 7
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
一个运行程序的AM程序，响应并处理硬件中断异常是它的本质特征
程序加载
2. 系统调用
3. 进程线程抽象/调度
4. 内存管理
5. 文件系统
6. 外设驱动
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: Nanos本质是一个运行程序的程序，也就是操作系统内核，它是用户程序申请计算机硬件资源的窗口，接口形式是内核系统调用，实现机制是CPU中断异常硬件，
程序加载，内核loader部分，负责将可执行程序从磁盘搬运到内存，并创建一个在操作系统的抽象数据结构——PCB
进程线程抽象调度基于上下文Context这一数据结构，上下文携带着CPU运行时所需的最小状态合集(寄存器)，shedule函数负责进程的调度策略
内存管理维护进程的堆栈指针，页表映射和虚实地址转换
文件系统则对所有字节序列，可能是一段内存，也可能是存储的块设备，也可能是一个串口的外设进行统一抽象
外设驱动负责内核与外设通信，程序数据与外设数据格式之间的翻译官

## Slide 8
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
基于Nanos内核的用户程序库环境支持/适配，完备的系统库可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
运行时环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库/数学计算库…
4. 系统镜像文件打包更新
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: 一个内核仅提供最基本的软硬件协同调用，例如系统调用，但这对运行更多程序，程序载入前的运行时环境准备，C库函数调用，定点数运算，更强大的媒体库例如创建图像、音频、字体资源
框架层就是将应用程序经常用到的调用和操作封装为库，不用用户程序重复造轮子自己写，库作为操作系统必不可少的部分
用系统调用库实现一遍媒体库
用媒体库实现一遍mini-sdl库
Mini-Sdl库就能移植支撑仙剑，flappy_bird这类复杂的应用程序
系统库的边界比较模糊，向下可以下沉和内核作为操作系统的一部分，向上可以变成操作系统上的应用程序库
例如常见的shell命令，gnu工具链，它们可以算操作系统的一部分，又可以说是用户程序不属于操作系统组成。
Linux内核衍生出的各种操作系统发行版就是例子，它们根据使用场景和用户偏好分化出了不同的系统框架层

## Slide 9
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
应用程序是系统库环境+内核+底层硬件等一系列软硬件协同的呈现结果。一个应用程序的完整调用链路为：
应用层调用系统库
系统库发起系统调用
内核自陷进入异常处理流程
内核调用HAL向外设读写数据
HAL调用外设驱动改变硬件状态。
硬件状态使CPU总线数据变化
外设响应总线请求并刷新结果
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: 整个软硬件调用链路是这样的，从上到下是输出调用链路，从下当上就是输入链路，这个在后文的打字游戏有更详细的讲解

## Slide 10
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
Yosys综合全流程：
RTL代码词法解析生成AST语法树
顶层模块例化展开为RTLIL中间码
粗粒度综合
网表优化
细粒度综合
工艺映射
综合阶段就可以根据初步的PPA和STA分析，调整RTL代码和综合约束条件生成符合spec的Netlist文件。
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: RTL代码综合为网表文件的流程，与编译器将高级语言编译为目标文件的过程有许多相似的地方
都包含语法树，中间码，后端优化，软件编译的产物是待重定位的目标汇编码，而最后的RTL综合产物是基于PDK的网表文件
词法解析——基本的语法语义检查，生成AST这种没有歧义的抽象数据结构
模块例化与展开——从顶层模块开始展开并例化生成RTLIL中间码
粗粒度综合——将IL中的switch\add\synch关键字转换为mux,DFF, Counter，RAM，adder之类的基本数字逻辑单元
网表优化——应用一些常见的综合优化技术例如常量消除，存储电路优化，状态机电路优化等
细粒度综合——将优化后的数字逻辑单元，基于综合约束和PPA偏好，在PDK库中寻找最优门单元组合来实现
pdk库中有从与非门这种基本逻辑单元，多输入与或非门，半加器，宏单元，IO单元等不同粗细粒度的lib文件，根本原因是为了方便为综合器提供各个层级的最优晶体管结构描述单元，让综合器在综合不同复杂度的RTL时能有的放矢地选择合适的电路单元，保证全局用到尽可能少的晶体管和占用面积

## Slide 11
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
电源与IO布局
电源与时钟网格规划
各种级别单元库的布局布线
时钟树综合
插入去耦、天线、空白、扫描单元
完整的后端PPA报告分析
各种一致性检查
后端产出版图文件，物理上实现并对齐了上游的网表设计，但还要对齐下游的可制造。
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
Notes: 综合生成的网表Netlist文件描述的仅是电路的逻辑拓扑关系，后端就是负责将这种逻辑拓扑实现为物理上的布局布线版图文件，而且还要各种一致性检查保证下游可制造
提取电路寄生参数，线延迟，时钟树综合，电源网络压降，拥塞，串扰，各种工艺Coner下的时序收敛，PPA达标

## Slide 12
应用程序(Navy apps)
系统库框架层(Navy libs)
系统内核(Nanos)
AM程序
硬件抽象层(AM)
虚拟机(NEMU)
NPC
两种实现
软件实现
RTL实现
电路综合(Yosys)
布局布线(iEDA)
签核分析
流片制造
基于Nanos内核的程序库环境支持/适配，可编写/移植更强大丰富的应用程序。
Nanos系统调用库
2. 运行环境库
3. 媒体硬件库/资源解析库
4. 应用镜像文件打包
软件层
硬件模拟层
硬件实现层
行为仿真通过
当前演示
从后端版图文件提取各种物理信息进行物理仿真，并进行制造规则和电气检查，确保版图是符合晶圆厂制造标准。
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解

## Slide 13: AM Makefile调用链
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
scripts/isa/*.mk
scripts/platform/*.mk
scripts/isa-platform.mk
与硬件执行平台无关的目标代码ISA，如对齐、ABI格式、编译优化等级
与硬件资源相关的设置，如链接入口、剥除ELF为程序镜像、传参、加载
包含前两者对应的mk文件，覆写和追加一些个性化设置,传一些编译宏参数
klib/*
便于C程序移植的最小libc库函数支持
make ARCH=isa-platform run
环境变量ARCH确定目标平台编译链接参数
打包构建出am静态库.a文件
程序C源码SRC编译目标文件
链接为ELF可执行文件
生成镜像文件，run命令平台加载镜像
程序开始运行至停机
scripts/platform/*.mk
scripts/platform/*.mk
./Makefile
scripts/isa/*.mk
./Makefile
./Makefile
klib/*
Notes: ISA的mk文件解决目标代码编译指令集，怎么编译相关设置
Platform解决如何将目标文件链接位硬件平台能识别的可执行文件
Isa-platform解决，追加覆写一些个性化设置，例如指定编译源码范围，传递编译宏选择性编译源码的一部分。
Klib，最小的libc库函数，自定义printf,memcpy,malloc

## Slide 14: NEMU Makefile调用链
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
scripts/config.mk
scripts/build.mk
scripts/native.mk
虚拟机硬件参数配置、指定虚拟机ISA、编译链接选项、Monitor设置
通用编译模板，编译链接出虚拟机
虚拟机程序传参，指定程序镜像、Monitor参数
src/**/filelist.mk
编译虚拟机的源文件黑白名单
make ARCH=isa menuconfig
配置虚拟机硬件参数、设置Monitor、编译链接参数
选择性编译虚拟机所需源文件
链接为宿主机可执行文件
run命令运行在宿主机平台
虚拟机运行，Monitor交互
src/**/filelist.mk
./Makefile
scripts/config.mk
scripts/build.mk
scripts/native.mk

## Slide 15: Navy Makefile调用链
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
install
fsimg
Navy应用程序需指定:
程序源码SRC
源码所需的系统库LIBS
源码编译的ISA
Makefile即可将程序链接为Nanos可执行文件
复制程序镜像到navy/fsimg文件夹
安装全部test程序镜像
ramdisk
制作系统文件镜像，主要是fsimg内容格式化为Nanos文件系统能辨识的结构体
make ISA=isa install
应用程序SRC编译为目标文件
链接为目标ISA可执行文件
可执行镜像复制到fsimg路径
基于fsimg内容制作系统镜像文件
创建并更新navy系统调用、系统镜像的软链接
Install命令
./Makefile
根据应用程序所在的Makefile，确定SRC、LIBS、ISA
LIBS静态库文件
Nanos系统内核载入并运行用户程序
./Makefile
ramdisk命令
nanos$ make ARCH=isa-platform update
nanos$ make ARCH=isa-platform run
navy/Makefile有以下关键命令:

## Slide 16: NPC结构图
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
基于该架构图的微调
1. 支持CSR寄存器堆
2. 更多的PC数据来源
3. 跳转地址的计算复用了ALU
架构解决两个关键问题：
1. 数据流向(结构)
2. 控制效果(策略)
Notes: 我的NPC在最早设计时，D5运行字符马里奥那会儿就是参考了教材上的这个单周期架构，后面是基于这个架构的微调工作
数据流向：架构设计定义子模块如何划分定义，模块间如何连线，如
何组合配置出数据流动的管线
控制效果：管线连接完毕后，控制效果就是决定阀门时机，什么时候控制数据往哪流动
两者的最终目的是让数据流又快又不拥塞地通过这一管线。

## Slide 17: 打字游戏软硬件协同工作流程
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
键盘产生扫描码，通过 USB/PS2 总线触发宿主机硬件中断
硬件层
中断处理程序调用键盘驱动，将扫描码转换为按键事件, 放入 OS 事件队列
NEMU 主循环调用 SDL_PollEvent()，从 OS 事件队列取出按键事件，写入 NEMU 模拟的键盘寄存器
typing-game 调用 io_read(AM_INPUT_KEYBRD)→ AM 层将其翻译为对 NEMU 键盘设备寄存器的读操作→ 返回 {keycode, keydown} 数据
Game_logic_update(),check_hit() 处理按键，更新游戏状态（hit/miss/wrong/字符速度）
宿主机OS
GPU 处理像素数据，通过 HDMI/DP 总线输出，显示器刷新画面
通过图形子系统（如 X11/Wayland/DWM）将数据交给 GPU 驱动
NEMU 调用 SDL_UpdateTexture() + SDL_RenderPresent()，将帧缓冲提交给宿主机
AM 层将其翻译为对 NEMU 虚拟 GPU 帧缓冲的写操作 → 像素数据写入 NEMU 维护的内存帧缓冲
render() 根据字符状态选择纹理，调用 io_write(AM_GPU_FBDRAW, ...)
SDL库
AM/NEMU
应用层
输入
输出
SDL库
AM/NEMU
应用层
宿主机OS
硬件层
Notes: 这是我在读完打字游戏源码，结合前面软件调用链路的个人理解，梳理出的打字游戏软硬件协同流程

## Slide 18: 打字游戏与状态机的联系
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
游戏组成 | 实现 | 状态机对应部分
外设初始化 | io_init(),video_init() | 内部状态必要初始化
游戏对象数据 | chars数组以及全局变量 | 状态机内部状态
键盘输入检测 | io_read(AM_INPUT) | 外部输入
游戏主程逻辑 | new_char() game_logic_update() check_hit() | 内部迭代规则
渲染输出 | io_write(AM_GPU_FBDAW) | 状态机输出
程序就是状态机
Notes: 观察方法主要还是读源码，但是在读打字游戏源码时让我联想起了PA4中仙剑游戏与状态机的联系，后来发现用状态机的思路套用在打字游戏上也完全行得通
这让我想起了我的专业课控制理论中，所有控制系统的建模也是基于系统状态定义，系统状态方程建模，状态观测和状态控制。
程序本质就是状态机的代码描述，计算机是状态机这一逻辑概念的晶体管实现
状态机要素又和现代控制理论框架完美相符，殊途同归

## Slide 19: 打字游戏启示
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
声明全局静态字符对象池，程序内部管理对象生命周期，省去了动态内存分配
1
记录字符位置，渲染刷新逻辑只擦除字符区域的显存而不用写全屏帧缓冲
2
提前预计算，空间换时间，尽量减少IO和系统调用的思想
3
VGA实现难点
像素块行列坐标与显存的换算关系
1
图像白条、图像撕裂之类的显存BUG调试
2
Notes: 对打字游戏印象深刻的地方就是内部空间换时间的tradeoff，性能开销大的操作凑齐一波batch后再处理，这种思想贯穿于计算机学科

## Slide 20: 后记总结
  考核题目讲解
  后记总结
  NPC架构
  Makefile调用链
  架构讲解
对编译、链接、装载原理细节不熟悉
1
对系统工具链的不熟悉
2
SDB基础设施用得比较少，排查BUG效率较低
3
输入琐碎庞杂，没有定期整理并系统输出
4
Notes: 知道些大概，但是原理细节例如elf结构，obj文件结构，汇编，链接脚本，动态装载原理
GNU系统工具make, gdb,gcc,objdump,readelf,ld还有各种trace工具不熟悉
调试一些BUG，例如显示撕裂，段错误，RT-thread运行失败，根本原因还是原理以及代码框架的理解不够准确深刻
大方向不能出错，不然效率很低，尽量通过gdb,系统反汇编和trace工具,log,printf,assert手段准确定位到问题
定期梳理系统输出非常重要，一些以前半懂的源码在系统体系视角下就容易读懂了。

## Slide 21
—— 艰苦朴素 · 实事求是 · 严格要求 · 勇于探索 ——
请各位助教老师批评指正！
Notes: 问题：
流片节点和流片费用如何？